Zał. Nr 10 SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice w m. Brandwica”

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice w m. Brandwica”

- Rozbudowę drogi należy zaprojektować z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w opracowanej              i załączonej do SWZ (Zał. nr 11) „Koncepcji z analizą wielowariantową” w zakresie dostosowania parametrów technicznych i użytkowych drogi do aktualnie obowiązujących w uregulowaniach prawnych, określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz w pozostałych przepisach prawa dot. dróg publicznych, w zakresie niezbędnym do zapewnienia drodze bezpiecznego funkcjonowania i dostosowania jej konstrukcji do wymaganej klasy obciążenia pojazdów dopuszczonych do eksploatacji (dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej do 115 kN). Posadowienie drogi w planowanym do rozbudowy zakresie obejmować będzie obecny pas drogowy – działkę o nr. ewid. 334 / 2 (klasoużytek - dr)                 w obrebie ewidencyjnym Brandwica, oraz ok. 50 działek, które będą niezbędne, w zależności od pożądanego wyposażenia drogi, do zajęcia w części lub w całości celem włączenia w wyniku przeprowadzonej procedury ZRID do projektowanego pasa drogowego. W/w działania i czynności należy uwzględnić w wycenie prac projektowych.

Wstępnie zakładane parametry drogi zgodnie z zał. nr 11 do SWZ – „Koncepcja z analizą wielowariantową”:

- kategoria drogi – powiatowa,

- klasa techniczna – Z,

- kilometraż drogi objęty zakresem projektu: 0+000 – 1+435 (km może ulec nieznacznym zmianom po przeprowadzeniu szczegółowych geodezyjnych pomiarów terenowych przy uwzględnieniu projektowanych elementów infrastruktury drogowej),

- długość drogi objęta zakresem projektu: ok. – 1435 m,

- dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej do 115 kN,

- szerokość jezdni: 5,5 m z poszerzeniami na łukach zgodnie z WT,

- liczba pasów ruchu: 2,

- kategoria ruchu: KR1,

- rodzaj nawierzchni: jezdnia - beton asfaltowy,

- opis planowanej technologii rozbudowy drogi:

  - projektowana nawierzchnia jezdni – zgodnie z przyjętą w koncepcji i określoną dla konstrukcji nawierzchni przy grupie nośności podłoża G4 kategorii ruchu KR3 (pkt. 5 części opisowej koncepcji z analizą wielowariantową). Dla potwierdzania niezbędne przeprowadzenie odpowiednich badań geotechnicznych.

Ponadto z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w opracowanej i załączonej do SWZ Koncepcji               z analizą wielowariantową do zaprojektowania ciąg pieszo – rowerowy  i / lub pieszy w zależności od możliwości terenowych projektowanego pasa drogowego o nawierzchni bitumicznej lub                        z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz:

  - projektowane pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

  - projektowana budowa indywidualnego sposobu odwodnienia - zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w koncepcji dla wariantu optymalnego z ewentualnymi korektami, zmianami                  w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności uniemożliwiających wykonie zgodnie                  z przyjętymi uwarunkowaniami,

  - projektowana stała organizacja ruchu – analiza stanu istniejącego i zaprojektowanie zmiany stałej organizacji ruchu w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne,

  - projektowany kanał technologiczny w pasie drogowym.

- opis pozostałych informacji:

  - w ramach zadania nie planuje się przebudowy infrastruktury technicznej nie związanej                                           z drogą, jedynie prace związanie z koniecznością likwidacji kolizji, które zostaną określone              w warunkach wydanych przez dysponentów sieci,

  - w ramach zadania należy uwzględnić ewentualną przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi,

  - w ramach zadania nie przewiduje się większej wycinki drzew, jedynie pojedyncze drzewa kolidując z projektowaną infrastrukturą drogową,

  - w ramach zadania należy przewidzieć budowę oświetlenia drogi, ewentualnie lokalnie przebudowę istniejących punktów świetlnych pod warunkiem spełniania przez te punkty po przebudowie parametrów i warunków technicznych dot. oświetlania dróg.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie na materiałach geodezyjnych Wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie:

- projekt budowlany – wszystkie wymagane branże,

- projekt wykonawczy – wszystkie wymagane branże,

- projekt zagospodarowania działek,

- informacja BIOZ,

- przedmiary robót dla każdej branży osobno,

- kosztorysy inwestorskie,

- zbiorcze zestawienie kosztów,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- koncepcja wstępna, którą Wykonawca przedłoży w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, opracowana na bazie wariantu optymalnego rekomendowanego w opracowaniu pn. „Koncepcja z analizą wielowariantową”, stanowiącą załącznik nr 11 do SWZ. W razie potrzeby koncepcja zostanie poddana przez Wykonawcę dodatkowym konsultacjom społecznym,                   a następnie na wniosek Wykonawcy pisemnie zaopiniowania przez Gminę Pysznica, oraz przez Zamawiającego. Ostateczny projekt zagospodarowania terenu oraz pozostałe rozwiązania w zakresie konstrukcyjnym i wyposażenia technicznego drogi, jak również ewentualny zakres przebudowy kolizji zostaną ostatecznie pisemnie zatwierdzone przez Zmawiającego po uprzednim uzyskaniu pozytywnej, pisemnej opinii Gminy Pysznica. Ostateczny projekt zagospodarowania terenu oraz pozostałe rozwiązania w zakresie jak wyżej

mogą zawierać przyjęte rozwiązania częściowo na bazie wariantu optymalnego rekomendowanego w opracowaniu pn. „Koncepcja z analizą wielowariantową”, jak również rozwiązania dodatkowe wynikające z konsultacji społecznych, przeprowadzonych szczegółowych uzgodnień i ustaleń na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

- złożenie wniosku i uzyskanie zezwolenia na realizcję inwestycji drgoowej.

zamówienie obejmuje ponadto:

- określenie granic inwestycji – sprawy terenowo–prawne,

- wykonanie badań oraz dokumentacji geotechnicznej (o ile zajdzie taka potrzeba),

- projekty usunięcia wszelkich kolizji (o ile zajdzie taka potrzeba),

- uzyskanie na własny koszt map geodezyjnych z aktualizacją do celów projektowych,

- przygotowanie materiałów i złożenie wniosku w imieniu Zamawiającego o wydanie zezwolenia na realizcję inwestycji drogowej,

- uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID, decyzji środowiskowej, decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 88 Prawa wodnego, decyzji pozwolenia wodno-prawnego, opinii koniecznych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

- uzyskanie na własny koszt niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opracowań (operatów, raportów), badań, uzgodnień, ekspertyz, opinii oraz odstępstw od obowiązujących przepisów,

- opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów,

- w okresie 3 lat od zakończenia zamówienia wykonanie w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego,

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

- Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:

        - spełniać wszystkie warunki określone m.in. w:  ustawie z dnia 7 lipca  1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282.), Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno – użytkowym, Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawie z dnia  27 marca 2003r o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo  ochrony środowiska, Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym i innych przepisów prawa istotnych z punktu widzenia projektowanych rozwiązań, jak również procedur dot. realizowanego zamówienia, z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W przypadku wejścia w życie, w trakcie realizacji umowy, zmian w zakresie warunków technicznych, należy dostosować projektowane rozwiązania do wprowadzonych nowych wymagań. Powyższe należy uwzględnić w oferowanie cenie opracowania dokumentacji projektowej.

        - posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

        - zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odstępstwa od obowiązujących przepisów i  inne niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania.

        - być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zgodnie z umową, a także                              z obowiązującymi przepisami i normami. Dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

        - w swej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i  wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji,

        - opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i  sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

- Przedmiot zamówienia powinien zawierać:

- projekt budowlany w 5 egz. wer. papierowa wraz z decyzją ZRID,

- projekt wykonawczy w 5 egz, wer. papierowa,

- projekt stałej organizacji ruchu w 5 egz., wer. papierowa,

- przedmiar/y robót w 2 egz., wer. papierowa,

- kosztorys/y inwestorski/e w 2 egz., wer. papierowa,

- kosztorys ślepy (ofertowy) w 2 egz., wer. papierowa,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz, wer. papierowa,

Dokumentację projektową należy wykonać także w 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF. Dla części rysunkowej również w formacie DWG.

- Dla obszaru pasa drogowego i przyległych terenów nie obowiązuje MOZP.

- W czasie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych Jednostka projektowania zobowiązana jest do udzielania za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi oferentom na pytania dotyczące projektu budowlanego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia oraz dopuszczenie (na podstawie wniosków oferentów) zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji.